## Slide 1: 智能水族箱监测与控制系统
基于 STM32 与华为云 IoT 的端到端闭环项目
学生：XXX | 指导老师：XXX | 日期：2026年1月

## Slide 2: 目录
1. 项目背景与建设目标
2. 系统总体架构与闭环流程
3. 设备端硬件与固件实现
4. 云端 IoTDA 配置与数据模型
5. HarmonyOS 应用设计与功能
6. 测试验收、指标与风险控制
7. 总结与后续展望

## Slide 3: 项目背景与痛点
行业背景
  家庭观赏鱼缸普及
  维护依赖经验与人工巡检
  传统设备缺乏联网能力
  用户需求：可视化、自动化、远程化
核心痛点
数据采集不连续，异常滞后
告警方式单一，缺乏分级
缺少云端历史记录
投喂与换水依赖人工

## Slide 4: 建设目标与关键指标
功能目标：
  多传感器实时监测 (温度/pH/TDS/浊度/水位)
  执行器控制 (加热/泵/投饵)
  OLED 本地显示 + 蜂鸣器告警
  IoTDA 云端协同 + HarmonyOS App 控制
非功能指标：
  稳定性：连续运行 12h 无异常
  可靠性：传感器容错与安全值
  易用性：AP 配网 ≤ 5分钟
  实时性：影子刷新 < 1s

## Slide 5: 系统总体架构
设备端 (感知/执行)
  STM32: 传感器采集 & 控制
  ESP32: Wi-Fi & MQTT
  OLED: 状态显示
云端 (IoTDA)
  设备接入与鉴权
  设备影子同步
  命令路由与转发
应用端 (HarmonyOS)
可视化仪表盘
远程命令下发
阈值配置
设计理念
三层架构解耦
端云协同闭环

## Slide 6: 端到端闭环流程
1. 采集：设备 30s 周期采集 (温度/pH/TDS/浊度/水位)
2. 上报：MQTT 推送至 IoTDA，更新设备影子
3. 展示：App 拉取/订阅最新状态，刷新仪表盘
4. 决策：用户/自动逻辑下发控制命令
5. 执行：设备响应命令，执行动作并反馈状态
核心价值：实时上报 + 远程控制 + 状态反馈

## Slide 7: 硬件选型与系统组成
核心控制
  STM32 NUCLEO-F103RB
  ESP32-WROOM (AT固件)
  0.96" I2C OLED
  DC-DC 降压模块 (12V->5V)
感知与执行
DS18B20 (防水温度)
模拟传感器 (pH/TDS/浊度/水位)
继电器组 (泵/加热棒)
SG90 舵机 (投饵)
蜂鸣器/LED (告警)

## Slide 8: 接口映射 (Pin Map)
传感器 (ADC/OneWire):
  温度: PA8
  pH: PA0 (A0) | TDS: PA1 (A1)
  浊度: PA4 (A2) | 水位: PB0 (A3)
执行器 (GPIO/PWM):
  进水泵: PB5 | 排水泵: PB4
  加热棒: PB10
  投饵舵机: PC7 (PWM)
  ESP32 TX/RX: PA2/PA3

## Slide 9: 设备端软件架构
感知层：ADC 滤波、非阻塞读取、异常值过滤
控制层：自动阈值逻辑、分级告警、状态机
通信层：ESP32 AT 指令封装、MQTT 协议栈、断线重连
系统层：Flash 配置持久化、Task 调度、OLED 刷新

## Slide 10: 控制逻辑与告警策略
自动控制
  温度区间控制 (加热/停止)
  水位异常保护 (停泵)
  定时/单次投喂
  自动/手动模式切换
分级告警
提示 (Info)
警告 (Warn)
严重 (Critical)
动作:蜂鸣器频率变化 + 推送
保护:严重告警切断相关负载

## Slide 11: 联网配置与持久化
配网流程 (AP SoftAP):
  连接失败 x3 -> 进入 AP 模式
  手机连接热点 -> 网页配网
  保存 SSID/PWD 到 Flash -> 重启连接
持久化存储:
  Magic Header + Version + CRC32
  存储内容：Wi-Fi 信息、传感器校准参数
  SNTP 同步 UTC 时间

## Slide 12: 云端 IoTDA 配置
部署信息：
  区域：cn-north-4 (北京四)
  接入协议：MQTT (1883/8883)
  安全认证：Secret 密钥 / HMAC-SHA256
功能配置：
  设备影子 (Device Shadow)
  物模型 (Profile) 定义
  消息路由规则

## Slide 13: 物模型设计 (Profile)
属性 (Properties): 13项
  Env: temp, ph, tds, turbidity, level
  Act: heater, pumps, feeder
  Status: mode, alarm_level
命令 (Commands):
  control: 开关控制、参数设置
  set_thresholds: 阈值上下限
  set_config: 系统配置

## Slide 14: HarmonyOS 应用设计
架构：ArkTS Stage 模型
核心模块：
  仪表盘 (Dashboard): 实时状态可视化
  控制台 (Console): 远程开关与模式切换
  配置页 (Settings): 阈值与系统参数
  趋势图 (Charts): 历史数据折线图
特性：分布式流转、卡片服务、暗黑模式适配

## Slide 15: 交互与可视化亮点
可视化：关键指标卡片高亮，状态色块区分
交互：命令下发 Loading 反馈，防重复点击
图表：支持缩放查看 24h 历史趋势
通知：告警状态触发系统级通知推送

## Slide 16: 安全与隐私保护
通信安全：
  MQTT Client ID 唯一性校验
  HMAC-SHA256 签名鉴权
  App 端 SignType=0 避免互踢
数据隐私：
  AK/SK 不硬编码，本地加密存储
  敏感配置 (WiFi) 导出自动脱敏

## Slide 17: 测试与验收结果
✅ 连续运行：12小时无异常复位
✅ 数据上报：IoTDA 影子 13 字段完整
✅ 远程控制：延迟 < 2s，状态同步准确
✅ AP 配网：全流程 < 3分钟
✅ 容错测试：传感器断开输出安全值

## Slide 18: 性能关键指标
时延指标
  上报周期: 30s
  影子刷新: < 1s
  命令响应: < 200ms (端侧)
  告警通知: < 2s
系统指标
稳定性: 99.9% 在线率
Flash 读写: 磨损均衡保护
内存占用: < 80% (STM32 Heap)

## Slide 19: 风险评估与应对
⚠️ 传感器漂移 -> 软件校准 + 均值滤波
⚠️ 网络抖动 -> 指数退避重连 + 本地自动模式
⚠️ 并发冲突 -> 乐观锁/影子版本控制
⚠️ 断电数据丢失 -> Flash 掉电保存关键状态

## Slide 20: 总结与展望
感谢聆听
后续计划：引入 AI 预测算法与 MQTTS 加密