## Slide 1
基于 STM32 与华为云 IoT 的智能水族箱监测与控制系统
毕业设计答辩 / IoT 端到端闭环项目
学生：XXX 学号：XXXXXXXX 学院/专业：XXX
指导老师：XXX 日期：2026 年 1 月
关键主题：多传感器感知 · 云端协同 · 远程运维 · 自动控制
系统关键词
STM32F103RB + ESP32 AT 通信
温度 / pH / TDS / 浊度 / 水位监测
IoTDA 设备影子与命令下发
HarmonyOS 5.0.5 App 控制与展示
自动告警 + 投喂 + 泵控闭环

## Slide 2
目录
项目背景与建设目标
系统总体架构与闭环流程
设备端硬件与固件实现
云端 IoTDA 配置与数据模型
HarmonyOS 应用设计与功能
测试验收、指标与风险控制
总结与后续展望

## Slide 3
项目背景与痛点
行业背景
家庭观赏鱼缸普及，但维护依赖经验与人工巡检
温度、pH、TDS 等指标波动会快速破坏生态平衡
传统设备缺乏联网能力，无法形成闭环运维
用户希望“可视化、自动化、远程化”管理
核心痛点
数据采集不连续，异常发现滞后
告警方式单一，缺乏分级与静音控制
缺少统一的数据模型与云端记录
投喂与换水依赖人工，风险高
需求导向：构建“设备感知 + 云端协同 + 移动端展示”的闭环系统，实现无人值守与主动告警。

## Slide 4
建设目标与关键指标
功能目标
多传感器实时监测：温度 / pH / TDS / 浊度 / 水位
执行器控制：加热棒、进水泵、排水泵、投饵舵机
OLED 本地显示 + 蜂鸣器/LED 分级告警
支持自动/手动模式与阈值配置
IoTDA 云端注册、影子上报、命令下发
HarmonyOS App 可视化仪表盘与远程控制
非功能指标
稳定性：设备连续运行 12 小时无异常复位
可靠性：传感器失效自动容错与安全值输出
易用性：AP 配网 ≤ 5 分钟完成
性能：影子刷新 1 秒内更新
安全性：AK/SK 签名，不硬编码密钥
可扩展性：新增传感器仅需扩展物模型
目标对齐 PRD 与验收标准，确保“设备—云—应用”闭环可演示。

## Slide 5
系统总体架构
设备端（感知/执行）
STM32 采集 5 类传感器
继电器控制泵/加热
舵机投饵 + 本地告警
OLED 状态轮播
MQTT
上报
华为云 IoTDA
设备注册与鉴权
影子/属性存储
命令转发与日志
在线状态管理
REST
MQTT
应用端（展示/控制）
仪表盘/趋势图
阈值与配置下发
告警通知/卡片
分布式同步
三层架构解耦：设备负责实时感知与执行，云端负责转发与可信存储，应用负责可视化与运维决策。

## Slide 6
端到端闭环流程
1
设备端按 30s 周期采集温度/pH/TDS/浊度/水位并进行容错处理。
2
通过 MQTT 向 IoTDA 上报属性，影子与历史记录更新。
3
App 通过 REST 或实时订阅拉取最新状态，仪表盘刷新。
4
用户下发控制/阈值/配置命令，IoTDA 转发至设备。
5
设备执行并响应结果，状态再次上报完成闭环。
闭环强调“实时上报 + 远程控制 + 状态反馈”，满足答辩演示需求。

## Slide 7
硬件选型与系统组成
核心控制与通信
STM32 NUCLEO-F103RB：主控与实时控制
ESP32-WROOM (AT)：Wi-Fi + MQTT 连接
0.96" I2C OLED：本地状态轮播显示
降压模块：12V → 5V/3.3V 供电
传感器与执行器
DS18B20 防水温度探头（PA8）
pH / TDS / 浊度 / 水位传感器（ADC）
继电器控制进水泵/排水泵/加热棒
舵机投饵 + 蜂鸣器/LED 告警
硬件清单与接线细节详见 docs/Wiring_Guide.md，已考虑供电安全与接口稳定性。

## Slide 8
传感器/执行器接口映射
传感器接口（ADC/单总线）
温度 DS18B20：PA8（单总线，4.7kΩ 上拉）
pH 传感器：PA0（A0）
TDS 传感器：PA1（A1）
浊度传感器：PA4（A2）
水位传感器：PB0（A3，分压后 0–3.3V）
执行器与通信接口
进水泵继电器：PB5（D4）
排水泵继电器：PB4（D5，禁用 JTAG）
加热棒继电器：PB10（D6）
舵机投饵：PC7（TIM3_CH2）
ESP32 AT：PA2/PA3（USART2）
关键引脚与供电注意事项已在 docs/TECH.MD 与 Wiring_Guide.md 中详细说明。

## Slide 9
设备端软件架构
感知层
ADC 采样与物理量换算
DS18B20 非阻塞状态机
传感器校准系数
异常值过滤与容错
控制层
自动控制策略（阈值）
投喂周期/一次性倒计时
告警等级与静音逻辑
执行器状态回写
通信与系统层
ESP32 AT 指令驱动
MQTT 连接与重连
Flash 配置持久化
OLED 状态轮播显示
模块化拆分提升可维护性与复用性，便于后续扩展更多传感器与指令。

## Slide 10
控制逻辑与告警策略
自动控制逻辑
温度区间控制：低于下限启动加热，高于上限关闭
水位异常触发进水/排水保护策略
投喂逻辑：周期投喂 + 一次性倒计时
自动/手动模式切换，支持远程指令覆盖
告警与容错
传感器失效超阈值输出安全值并上报告警
告警分级：提示/警告/严重
严重告警时终止换水并进入保护模式
支持远程静音，告警状态同步上云
策略保证“自动优先、安全兜底”，同时满足远程人工干预需求。

## Slide 11
联网配置与持久化
联网流程
默认 Wi-Fi 连接失败 3 次进入 AP 配网
AP SSID：Aquarium_Setup，手机网页配置
支持用户 Wi-Fi / 手机热点切换
指数退避重连，保证网络恢复能力
配置持久化
Flash 存储：Magic + Version + CRC32 校验
保存 Wi-Fi 与校准系数，断电可恢复
配置变更后自动重启并回到联网状态
SNTP 获取 UTC 时间，用于 MQTT 鉴权
持久化与重连策略保证在断电/断网场景下自动恢复工作。

## Slide 12
云端 IoTDA 配置
平台与实例
区域：cn-north-4（华北-北京四）
创建产品与设备，配置设备密钥
支持 MQTT/HTTPS 接入
控制台可查看影子与历史记录
接入端点
Device MQTT：1883 / 8883
App REST：HTTPS 443
签名算法：SDK-HMAC-SHA256
设备在线状态与消息转发
IoTDA 作为消息中枢，保证设备数据安全与多端协同。

## Slide 13
物模型与协议设计
Aquarium 属性服务（13 字段）
环境类：temperature / ph / tds / turbidity / water_level
执行器：heater / pump_in / pump_out
运行模式：auto_mode / feeding_in_progress
投喂：feed_countdown（周期或一次性）
告警：alarm_level / alarm_muted
命令与 Topic
control：加热/泵/投喂/静音/目标温度
set_thresholds：温度/pH/TDS/浊度/水位阈值
set_config：Wi-Fi + 校准系数
上报 Topic：$oc/devices/{id}/sys/properties/report
命令 Topic：$oc/devices/{id}/sys/commands/#
字段与接口保持设备端与应用端一致，避免“字段漂移”导致的控制失效。

## Slide 14
应用端架构与功能
功能模块
仪表盘：13 属性、在线状态、告警提示
控制页：加热/泵/投喂/静音/自动模式
阈值配置：温度/pH/TDS/浊度/水位
历史趋势：折线图 + 历史记录导出
桌面卡片与通知中心联动
技术实现要点
ArkTS Stage 模型，适配手机/平板
REST 查询影子 + 命令下发
MQTT 实时订阅（可选）
自动刷新与本地缓存策略
分布式同步（非敏感参数）
设计兼顾展示与控制，确保答辩演示流程清晰完整。

## Slide 15
交互与可视化亮点
仪表盘卡片
关键指标卡片化展示
在线/告警状态高对比提示
趋势图与历史
折线图展示变化趋势
历史记录可导出用于论文
控制与反馈
命令回包与失败提示
自动刷新避免手动操作
卡片与通知
桌面服务卡片实时快照
告警升级触发系统通知

## Slide 16
安全设计与数据保护
身份认证
REST 使用 AK/SK 签名（SDK-HMAC-SHA256）
MQTT 设备端使用 timestamp 签名
App MQTT 采用 sign_type=0 避免互踢
密钥与隐私
AK/SK 默认不落盘，需显式开启保存
Device Secret 同样默认不落盘
导出实验记录自动脱敏 Wi-Fi 密码
遵循最小暴露原则，确保演示截图与日志不泄露敏感信息。

## Slide 17
测试与验收结果
测试项
方法/指标
结果
连续运行
12 小时运行无异常复位
通过
属性上报
IoTDA 影子 13 字段齐全
通过
命令下发
control/threshold/config 回包成功
通过
配网流程
AP 配网 ≤ 5 分钟完成
通过
移动端刷新
影子刷新 1 秒内更新
通过

## Slide 18
性能与关键指标
系统指标
属性上报周期：30s/次，保持数据连续性
影子刷新延迟：通常 ≤ 1s（网络正常）
命令回包：20s 内返回执行结果
告警触发后通知延迟 ≤ 2s
连续运行 12h 设备稳定无复位
关键响应时延（s，示例数据）
数据为演示样例，可替换为实测结果。
Chart: 关键响应时延（示例）
| 影子刷新 | 命令回包 | 重连恢复 | 告警推送
响应时延（秒） | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 1

## Slide 19
风险评估与应对
潜在风险
传感器精度偏差，影响控制逻辑
Wi-Fi 不稳定导致上报中断
设备离线时命令下发失败
多端同时登录导致 MQTT 冲突
应对策略
引入校准系数与异常值容错
指数退避重连 + AP 配网兜底
同步/异步命令策略并提示结果
App 实时订阅可选开启，默认 REST 刷新
针对可预见风险提前设计恢复策略，保证演示与实际可用性。

## Slide 20
总结与展望
项目总结
完成设备端、云端、应用端协同闭环
实现多传感器监测 + 自动控制 + 告警策略
提供完整文档与验收流程
后续展望
增加更多水质指标与智能算法
升级 TLS 安全通信（MQTTS 8883）
引入数据预测与智能投喂策略
谢谢！